Allegato 2

FATTORI DI CONVERSIONE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL’ENERGIA PRIMARIA RISULTANTE DAGLI INTERVENTI ENERGETICI

Ai fini del calcolo dell’energia primaria risultante dagli interventi energetici si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella seguente.

Fonte di energia 		kJ	kgep 	kWh

1 kg di carbone 		28 500 	0,676 	7,917

1 kg di carbon fossile 	17 200-30 700 	0,411-0,733 		4,778-8,528

1 kg di mattonelle di lignite	20 000 	0,478 		5,556

1 kg di lignite nera 	10 500-21 000 	0,251-0,502 	2,917-5,833

1 kg di lignite 		5 600-10 500 	0,134-0,251 		1,556-2,917

1 kg di scisti bituminosi	8 000-9 000 	0,191-0,215 		2,222-2,500

1 kg di torba		7 800-13 800 	0,186-0,330 		2,167-3,833

1 kg di mattonelle di torba	16 000-16 800 	0,382-0,401		4,444-4,667

1 kg di olio pesante residuo (olio pesante) 	40 000 	0,955	11,111

1 kg di olio combustibile 	42 300 	1,010	11,750

1 kg di carburante (benzina) 	44 000 	1,051	12,222

1 kg di paraffina 		40 000	0,955 	11,111

1 kg di GPL 		46000 	1,099 	12,778

1 kg di gas naturale (1)	47 200 	1,126 	13,10

1 kg di GNL 		45 190 	1,079	12,553

1 kg di legname (umidità 25 %) 	13 800 	0,330	3,833

1 kg di pellet/mattoni di legno	16 800	0,401	4,667

1 kg di rifiuti 		7 400-10 700	0,177-0,256	2,056-2,972

1 MJ di calore derivato		1 000	 	0,024 	0,278

1 kWh di energia 		3 600 	0,086 	1 (2)

(1) 	93% metano.

(2)	Per i risparmi di energia elettrica in kWh   il coefficiente da applicare è pari a 0,187.